## Slide 1: Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
student
Nemanja Stojoski
0041/2013
mentor
dr Đorđe Đurđević
Elektrotehnički Fakultet
Jul 2017

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Ciljevi
Pregled postojećih rešenja
Opis sistema
Zaključak
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom

## Slide 3: Uvod
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Tesla, 1898, New York
Curiosity, 2012, Mars

## Slide 4
Istraživanje trendova u izradi robotskih platformi
Testiranje dostupnih tehnologija i komponenata pri kreiranju prototipa sistema
Istraživanje mogućnosti primene različitih tehnika udaljenog upravljanja
Primena kreirane platforme u promenljivom okruženju
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Ciljevi

## Slide 5
Kretanje platforme
Komunikacija
Načini upravljanja
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Pregled postojećih rešenja

## Slide 6
Točkovi
Najpopularniji vid kretanja
Mala složenost i cena
Mnogo izbora
Nisu pogodni za sve podloge
Gusenice
Veći kontakt sa podlogom
Bolje raspoređivanje težine platforme
Mehanička kompleksnost
Manji izbor
Noge
Najčešće dve, četiri ili šest nogu
Bolje zaobilaženje prepreka
Mnogo veća složenost
Viša cena
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Kretanje platforme

## Slide 7
Žičana
Pouzdan prenos podataka
Napajanje preko žice
Mala udaljenost
Zapetljavanje žice
Radio
Najjednostavniji vid bežične kontrole
Veoma velike udaljenosti
Mala brzina prenosa
Interferencija signala
Bluetooth
Direktno uparivanje dva uređaja
Veća brzina prenosa u odnosu na običnu radio komunikaciju
Drastično smanjen domet (10 m)
Wi-Fi
Vrlo brz prenos podataka (video streaming)
Internet
Zahteva postojanje bežične mreže
Dodatan programerski napor
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Komunikacija

## Slide 8
Ručni kontroleri
Najstariji način udaljenog upravljanja
Radio transmiteri, džojstici, upravljači iz konzola za video igre
Vrlo precizna kontrola platforme
Ograničen broj dugmadi
Miš i tastatura
Omogućava izdavanje mnogo većeg broja komandi
Zahteva PC kao posrednika
Preciznost kontrole smanjena
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Načini upravljanja

## Slide 9
Leap Motion
niz senzora prepoznaje položaje šake i pokrete prstiju bez fizičkog kontakta
Kinect
pomoću kamera i infracrvenih senzora prepoznaje pokrete korisnika u prostoru
Myo
narukvica koja tumači električne impulse koje proizvode mišići ruke
Načini upravljanja
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom

## Slide 10
Arduino
Raspberry Pi
Senzor udaljenosti
Ostale komponente
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Arhitektura hardvera

## Slide 11
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Arhitektura hardvera

## Slide 12
Arduino
Raspberry Pi
Web
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Arhitektura softvera

## Slide 13
C++
setup()
loop()
  provera udaljenosti
  heartbeat
  izvršavanje komandi
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Arduino

## Slide 14
Python
Najveći deo koda
Pokreće HTTP server
Tumači zahteve korisnika
Šalje komande Arduino-u
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Raspberry Pi

## Slide 15
HTML, CSS, JavaScript
Šalje AJAX zahteve Pi-u
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Web

## Slide 16
MJPEG
Bolji kvalitet slike nego H.264 (MPEG-4)
Veći saobraćaj
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Video streaming

## Slide 17
Logovanje na Raspberry Pi i pokretanje servera
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Korišćenje sistema

## Slide 18
Korisnički interfejs
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Korišćenje sistema

## Slide 19
Prikaz sa kamere i kontrola pomoću narukvice
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Korišćenje sistema

## Slide 20
Razvoj sistema za udaljeno upravljanje robotskom platformom
Zaključak
Rekapitulacija
Hardver: Raspberry Pi i Arduino
Udaljeno upravljanje
Myo narukvica
Budući pravci razvoja
Dodavanje hardverskih komponenti
Više korisnika – Potrebna autentikacija
Obrada slike (OpenCV)

## Slide 21: Hvala na pažnji!
https://github.com/stojadin2701/Myobot